ZBY-1型阻燃纸和纸板燃烧测试仪

一、适用范围

ZBY-1型阻燃纸和纸板燃烧测试仪适用于厚度不超过1.6mm的经阻燃处理且经水浸洗的纸和纸板的燃烧性能测试，也适用于经涂布或印刷加工，厚度1.6mm以下的阻燃纸制品

二、主要技术参数

1.环境温度：-10℃～30℃

2.相对湿度：≤85％

3.供电电压和功率：220V±10％  50HZ    功率小于100W

4.单片机控制，数显自动计时

5.自动点火本生灯对式样施焰时间12s，精度±0.01s

6.余焰、余辉时间 :最长0-99M99S

7.本生灯内径10mm±0.2mm

8.本生灯可在0-45°范围内(每5°一档分8档)倾斜 ，

9.本生灯蓝色火焰高度：15mm-175mm可任意调节，配有火焰高度标尺

10.本生灯自动点火时间：任意设定

11.数字显示续焰、灼焰时间

12.气源：液化丙烷纯度≥95％

13.外型尺寸约：670×300×800mm

14.式样尺寸：210mm×70mm

15.仪器重量约：40kg

三、设计标准：

GBT14656-2009《阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法》

四、符合标准：GB5907  GB10739